建阳区崇阳溪支流回潭溪（将口镇杨香段）中小河流治理工程预算审核编制说明

1、编制依据

本预算依据福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(简称“编制规定”）编制。

2、定额采用

（1）福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

（2）建筑定额采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号颁布的《福建省水利水电建筑工程预算定额》。

（3）安装定额采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。

（4）施工机械台班采用福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3、人工工资

根据福建省水利厅颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工预算单价计算标准为：技工120元/工日，普工85元/工日。

4、材料预算价格

（1）材料预算价格根据2022年第5期《南平工程造价信息》中建阳区信息价并结合现场实际综合确定。水泥、钢筋、柴油、碎石、砂、石料等主材按编制规定要求计算。

5、其它直接费

根据编制规定，其它直接费率以基本直接费为计算基数，本枢纽工程费率为4.3%。

6、间接费

间接费费率按照《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》规定取值如下：

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方开挖工程 | 直接费 | 12 |
| 2 | 石方开挖工程 | 直接费 | 14 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接费 | 10 |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 10 |
| 5 | 混凝土工程 | 直接费 | 14 |
| 6 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 6 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 12 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |
| 9 | 生态景观工程 | 直接费 | 8 |
| 11 | 其他工程 | 直接费 | 6 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 1 | 设备安装工程 | 人工费 | 55 |
| 2 | 管道安装工程 | 人工费 | 70 |

7、利润率

根据“编制规定”，利润按7%计取。

8、税金

根据闽水计财[2019]1号，税金按9%计取。

# 9、 核增核减说明

1、工程所用河砂单价改为机制砂。

2、C25砼路面定额中砼配比由砂砾石改碎石。

3、钢模板改为胶合板模板。

4、DN800排水管单价调整。

5、取消施工房屋建筑工程，增加施工导流工程

6、仿木栏杆单价调整

7、弃土外运统一计入河道疏浚。

8、河道疏浚工程量核减。