工程量清单编制说明

# 一、工程概况

# （一）建设地点：

# 本工程位于南平市延平区夏道镇大窠村水上抢险救助站上游侧，位于闽江干流右岸，场地地理坐标为 N26°34′21″，E118°16′42″。

# （二）工程建设规模

# 本工程新建一个海事搜救工作船码头及相应的配套设施，用于海事执法船舶的靠泊，泊位总长度为 45m。

# （三）本次工程实施内容

# 本次发包范围：海事搜救工作船泊位码头部分，具体内容包括：总平面布置、水工建筑物，供电照明、控制、通信、给排水及消防等相关配套专业及一艘钢趸船。

# （四）费用计算范围

# 码头范围内钢趸船、水工结构（引桥墩、撑杆墩及接岸桥台、钢引桥及撑杆、锚链锚块），以及给排水、消防、供电照明和无线通信等专业内容。

# （五）项目建设相关单位

# 建设单位：南平市地方海事发展中心

# 设计单位：福建省港航勘察设计院有限公司（码头工程设计单位）

# 福州富洋船舶工程有限公司（钢趸船设计单位）

# 二、编制依据及原则

# （一）水工部分

# 1、交通部运输部〔2020〕72号发布的《水运工程工程量清单计价规范》（JTS271-2020）；

# 2、福建省港航勘察设计院有限公司编制的《南平海事夏道搜救码头工程施工图（报批版）》 （2023年04月）；

# 3、福州富洋船舶工程有限公司编制的《南平海事夏道搜救码头工程趸船技术设计（30m趸船）》（2023年01月）。

# （二）给排水消防、供电照明等安装工程部分

# 1、本工程采用清单计价，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则（闽建筑〔2017〕20号—福建省住房和城乡建设厅关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知，自2017年7月1日起施行）、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》。

# 三、其他说明

# （一）水工部分

# 1、码头混凝土结构不考虑涂层防腐，混凝土集料规格、水泥用量及水灰比应符合《水运工程结构耐久性设计标准》相关规定。

# 2、灌注桩清单工程内容包含灌注桩施工平台、钢护筒埋设、灌注桩成孔、混凝土浇筑、桩头处理等。费用考虑在综合单价中，不另行计量计价。

# 3、灌注桩混凝土清单工程量按设计桩长、桩径计算，扩孔和桩顶超浇部分不计入工程量，所发生的费用考虑在综合单价中。

# 4、灌注桩钢护筒不得伸入墩台、桥台，墩台、桥台底以下钢护筒施工结束后不允许拆除。

# 5、钢趸船尺寸为 30×8×1.8m（长×宽×型深），属于内河B级航区非自航、单甲板、单底箱型钢质趸船，全船钢料采用CCS船用钢板。钢趸船建造及运输清单工程内容包含舾装设备、消防救生给排水设备、电气工程、甲板敷料及压载等工作内容，具体技术要求详见设计文件。

# 6、钢趸船装饰工程及设备中 ⑴舱室木作家具、卫浴设备、五金件及家电，⑵空调，⑶室内强弱电、给排水等项目属客户个性化定制，现阶段未明确具体内容以及规格、品牌，本次清单以暂估价形式计入，实施过程按实际结算；

# 7、锚链及卸扣的技术要求详见设计文件，由专业厂家生产供货，并具有CCS证书；

# 8、一般项目清单：

# （1）暂列金额： 由业主确定，按25万元计列；

# （2）监测及第三方检测费：沉降、位移监测费；灌注桩超声波、钻孔取芯、磁测井等检测费；包含相关的一切费用（含进、退场费用），估列10万元。

# （二）给排水消防、供电照明等安装工程部分

# 1、出桥架电缆设焊接钢管电缆保护管；

# 2、预留进线WP1编制未计入。

# 四、主要设备及材料品牌表

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 南平华阳、通宇、奇东 |  |
| 2 | 电缆桥架 | 福州广发、瑞鑫、天威 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | 晟扬、厦门志军、中山联塑华通 |  |
| 4 | 衬塑钢管件 | 晟扬、厦门志军、浙江金洲 |  |
| 5 | 配电箱内元器件 | 公牛、德力西、施耐德 |  |
| 6 | 开关、插座、面板 | 施耐德、鸿雁 、西门子 |  |
| 7 | 阀门阀件 | 晟扬、厦门志军、浙江金洲 |  |
| 8 | 给水PPR管 | 亚通、日丰、伟星 |  |
| 9 | 排水UPVC管 | 亚通、日丰、伟星 |  |
| 10 | 阻燃管、双壁波纹管 | 亚通、日丰、伟星 |  |
| 11 | 灭火器、消火栓箱 | 闽山牌、华泰牌、天广 |  |
| 12 | 配电箱、控制箱 | 正泰、施耐德、 鸿雁 |  |
| 13 | 灯具 | 欧普、三雄极光、鸿雁 |  |
| 14 | 卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件） | 箭牌、九牧、法恩莎 |  |
| 15 | 空调 | 美的、格力、日立 |  |
| 16 | 木作家具 | 福人、欧派、千年舟 |  |