闽江流域富屯溪防洪工程

顺昌段一期

施工图预算书

福建省水利水电勘测设计研究院

2023年12月

核  定：郭兆霖

审  查：郭兆霖

校  核：陈  达

编  写：许  诺

编制说明

### 一、 概述

1、工程概况

本工程位于南平市顺昌县境内，共涉及4条堤段，新建防洪堤总长4.67km，1段护岸长1.611km，堤防总长6.281km。

谟武堤段位于顺昌县元坑镇谟武村外金溪干流右岸，上游起点位于S204省道公路涵洞处，下部挡墙沿现有河道左岸主槽边缘布置，堤段总长2.254km。

2、投资主要指标

本工程预算总投资为4390.08万元。

### 二、 编制原则和依据

1、福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(简称 “编制规定”)。

2、福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3、福建省水利厅闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》和《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。

4、水利工程设计工程量计算规则。

5、本工程施工图图纸。

6、国家和地方政府其他有关的法律、法规、规定和文件。

### 三、 基础价格编制：

1、人工预算单价: 按“编制规定”计取，其中技工120元/工日，普工85元/工日。

2、材料预算单价: 采用2023年第11期《南平工程造价信息》发布的南平市各县（市、区）建设工程材料税前综合价计算，并按规定计取采保费，油料采用国家发改委2023-12-19发布的《国内成品油价格按机制下调》中的福建省汽油、柴油价格，并扣除13%的增值税。同时根据“编制规定”要求，水泥、钢筋、汽油和柴油按限价计算，超过部分作为材料补差仅计取税金，进入单价，其中水泥限价300元/t，钢筋限价2600元/t，汽油限价4500元/t，柴油限价3500元/t。

3、施工用风、用水、用电预算单价: 施工用电根据施工组织设计确定的供电方式（95%电网提供，5%柴油发电机供电）和《国网福建省电力有限公司关于开展代理购电服务有关事项的公告》及顺昌县供电公司代理购电工商业用户2023年12月电价表计算，施工用电预算单价为0.84元/kW·h；施工用风、用水根据施工组织设计提供的施工方案和配备设备，采用相关公式分析计算，综合水价为1.60元/m3。

4、砂石料预算单价：本工程砂石料均外购，其预算单价采用2023年第11期《南平工程造价信息》发布的南平市各县（市、区）建设工程材料税前综合价计算，并按规定计取运费及采保费同时按“编制规定”的要求，砂石料预算价超过70元/m³,按基价70元/m³计算，超过部分作为材料补差仅计取税金，进入单价。

5、商品混凝土预算单价: 本工程混凝土采用商品混凝土，价格按2023年第11期《南平工程造价信息》发布的顺昌县商品混凝土税前综合价计算，同时按“编制规定”的要求，商品混凝土价格超过200元/m3的，按基价200元/m3计算，超过部分作为材料补差仅计取税金，进入单价。

6、取费标准：

（1）其他直接费：以基本直接费的3.15%计算。

（2）间接费：建筑工程以直接费为计算基数，安装工程以人工费为计算基数。枢纽工程取费如下：

| 工程类别（枢纽） | 间接费 |
| --- | --- |
|  | 费率 | 计算基础 |
| 土方工程 | 11％ | 直接费 |
| 石方工程 | 13％ | 直接费 |
| 土石填筑工程 | 9％ | 直接费 |
| 模板工程 | 9％ | 直接费 |
| 混凝土工程 | 13％ | 直接费 |
| 钢筋制安工程 | 6％ | 直接费 |
| 钻孔灌浆及锚固工程 | 10% | 直接费 |
| 生态景观工程 | 8％ | 直接费 |
| 其他工程 | 6％ | 直接费 |
| 设备安装工程 | 55% | 人工费 |
| 管道安装工程 | 70% | 人工费 |

（3）利润按直接费和间接费之和的7%计算。

（4）税金按直接费、间接费、利润、材料补差和主材费的9%计算。

四、预算编制：

1、建筑工程：工程单价根据施工组织设计选定的施工方法，采用相关定额子目分析计算，并计取相应的基本直接费、间接费、利润、材料补差、税金等费用。

2、施工临时工程：

（1）施工导流工程单价根据施工组织设计选定的施工方法，采用相关定额子目分析计算，并计取相应的基本直接费、间接费、利润、材料补差、税金、等费用。

（2）施工交通工程：新建道路根据施工组织设计提供的工程量和类似工程的单位扩大造价指标计算。

（3）施工专项工程：安全生产措施费按一至三部分建安工作量与施工导流、施工交通投资之和的2.5％计算；施工现场标准化建设工程按一至三部分建安工作量与施工导流、施工交通投资之和的0.5％计算。

（4）施工房屋建筑工程：按一至三部分建安工作量与施工导流投资之和的1.5％计算。

（5）其他施工临时工程：按一至四部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的2％计算。

### 五、预备费

### 根据闽水电(1999)计616号文规定不计取价差预备费，工程部分基本预备费按一至二部分合计的3%计算，计127.87万元。

| 水利工程施工图预算书 |
| --- |
| 工程名称： | 闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |
| 建设单位： |  |  |
| 工程总造价： | 43900709元 |  |
| 编制单位： |  |
| 编制人： |  | 执业专用章： |  |
| 编制时间：2023年12月 |

| 工程分组费率表 |
| --- |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 土方开挖工程-水 | 石方开挖工程-水 | 土石填筑工程-水 | 模板工程-水 | 混凝土工程-水 | 钢筋制安工程-水 | 钻孔灌浆及锚固工程-水 | 疏浚工程-水 | 生态景观工程-水 | 其他工程-水 | 安装工程-水 | 管道安装工程-水 | 安装工程(制作无税金、扩系)-水 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 其他直接费 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 2 | 间接费 | 11.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 55.000 | 70.000 | 55.000 |
| 3 | 利润 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4 | 税金 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |  |

| 工程施工图预算汇总表 |
| --- |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 建安费(元) | 设备费(元) |
|  | 第一部分 建筑工程 | 38583054 |  |
|  | 第二部分 施工临时工程 | 4038994 |  |
| 第三部分 | 基本预备费 | 1278661 |  |
|  | 小 计(元) | 43900709 |  |
|  | 总 计 | 43900709 |

| 工程施工图预算汇总表 |
| --- |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 建安费(元) | 设备费(元) |
|  | 第一部分 建筑工程 | 38583054 |  |
| 一 | 防洪堤工程 | 38583054 |  |
|  | 第二部分 施工临时工程 | 4038994 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 575914 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 840000 |  |
| 三 | 施工专项工程 | 1199969 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 587385 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 835726 |  |
| 第三部分 | 基本预备费 | 1278661 |  |
|  | 小 计(元) | 43900709 |  |
|  | 总 计 | 43900709 |

| 工程施工图预算汇总表 |
| --- |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 建安费(元) | 设备费(元) |
|  | 第一部分 建筑工程 | 38583054 |  |
| 一 | 防洪堤工程 | 38583054 |  |
| （一） | 谟武段 | 38583054 |  |
|  | 第二部分 施工临时工程 | 4038994 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 575914 |  |
| （一） | 谟武段 | 575914 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 840000 |  |
| 三 | 施工专项工程 | 1199969 |  |
| （一） | 安全生产措施费 | 999974 |  |
| （二） | 施工现场标准化建设工程 | 199995 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 587385 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 835726 |  |
| 第三部分 | 基本预备费 | 1278661 |  |
|  | 小 计(元) | 43900709 |  |
|  | 总 计 | 43900709 |

| 表三 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程施工图预算表 |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 第一部分 建筑工程 | 元 |  |  | 38583054 |  |
| 一 | 防洪堤工程 |  |  |  | 38583054 |  |
| （一） | 谟武段 |  |  |  | 38583054 |  |
| (1) | 清表土方 | m3 | 30072 | 16.49 | 495887 |  |
| (2) | 土方开挖 | m3 | 50706 | 11.60 | 588190 |  |
| (3) | 土方回填 | m3 | 181899 | 26.51 | 4822142 |  |
| (4) | 抛石护脚 | m3 | 6099 | 107.32 | 654545 |  |
| (5) | 钢丝石笼2m×1m×1m | m3 | 29678 | 239.75 | 7115301 |  |
| (6) | 钢丝石笼护面1m×1m×0.5m | m3 | 6670 | 287.50 | 1917625 |  |
| (7) | φ100pvc排水管 | m | 7079 | 36.31 | 257038 |  |
| (8) | 现浇生态砼护坡（厚0.15m） | m2 | 55389 | 239.12 | 13244618 |  |
| (9) | 反滤土工布 400g/m2 | m2 | 7736 | 12.93 | 100026 |  |
| (10) | 平面钢模板 | m2 | 7934 | 49.70 | 394320 |  |
| (11) | 平面木模板 | m2 | 1984 | 119.84 | 237763 |  |
| (12) | C20镇墩砼 | m3 | 45 | 526.14 | 23676 |  |
| (13) | C20基础砼 | m3 | 372 | 532.79 | 198198 |  |
| (14) | C20排水沟砼 | m3 | 623 | 573.04 | 357004 |  |
| (15) | C20预制块护脚砼 | m3 | 620 | 867.25 | 537695 |  |
| (16) | C25框格梁砼 | m3 | 1537 | 582.25 | 894918 |  |
| (17) | 钢筋制安 | t | 140 | 5900.57 | 826080 |  |
| (18) | 草皮护坡 | m2 | 9001 | 26.56 | 239067 |  |
| (19) | 透水砖（厚0.06m） | m2 | 14875 | 83.30 | 1239088 |  |
| (20) | C25路面砼（厚0.22m） | m3 | 3109 | 145.96 | 453790 |  |
| (21) | 5%水泥碎石稳定层（厚0.25m） | m3 | 3533 | 64.16 | 226677 |  |
| (22) | 工字钢支护（租赁分两个单价） | t | 811 |  |  |  |
| (23) | 工字钢打拔 | t | 811 | 713.85 | 578932 |  |
| (24) | 工字钢租赁 | t | 101.375 | 1440.00 | 145980 |  |
| (25) | 石质路缘石 | m | 545 | 108.43 | 59094 |  |
| (26) | 花岗岩栏杆 | m | 4959 | 600.00 | 2975400 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 38583054 |  |

| 表三 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时工程施工图预算表 |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 第二部分 施工临时工程 | 元 |  |  | 4038994 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 元 |  |  | 575914 |  |
| （一） | 谟武段 |  |  |  | 575914 |  |
| (1) | 土石围堰填筑及拆除 | m3 | 10744 | 35.05 | 376577 |  |
| (2) | 袋装土护面及拆除 | m3 | 1352 | 104.81 | 141703 |  |
| (3) | 复合土工膜（两布一膜，300g/m2+1.5mm+300g/m2） | m2 | 2856 | 20.18 | 57634 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 元 |  |  | 840000 |  |
| (1) | 新建泥结石道路（路基宽4.5m，路面宽3.5m） | km | 3 | 280000.00 | 840000 |  |
| 三 | 施工专项工程 | 元 |  |  | 1199969 |  |
| （一） | 安全生产措施费 | 元 |  |  | 999974 |  |
| (1) | 安全生产措施费 | 项 | 39998968 | 2.50% | 999974 |  |
| （二） | 施工现场标准化建设工程 | 元 |  |  | 199995 |  |
| (1) | 施工现场标准化建设工程 | 项 | 39998968 | 0.50% | 199995 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 元 |  |  | 587385 |  |
| (1) | 施工房屋建筑工程 | 项 | 39158968 | 1.50% | 587385 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 元 |  |  | 835726 |  |
| (1) | 其他施工临时工程 | 项 | 41786322 | 2.00% | 835726 |  |
| 第三部分 | 基本预备费 |  |  |  | 1278661 |  |
| (1) | 基本预备费 | % | 42622048 | 3.00% | 1278661 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 5317655 |  |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 1 | 项目名称 | 清表土方 |
| 定额编号 | Y10322×0.5+Y10323×0.5 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1002.82 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 972.20 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 58.65 |
| (1) | 普工 | 工日 | 0.69 | 85 | 58.65 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 37.39 |
| (1) | 零星材料费 | 元 | 37.3924 | 1 | 37.39 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 876.16 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.17 | 903.44 | 153.58 |
| (2) | 推土机 59kw | 台班 | 0.08 | 588.55 | 47.08 |
| (3) | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.435 | 470.73 | 675.50 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 972.20 | 30.62 |
| 2 | 间接费 | % | 11.000 | 1002.82 | 110.31 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 1113.13 | 77.92 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 321.83 |
| (1) | 柴油 | kg | 81.8915 | 3.93 | 321.83 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 1512.88 | 136.16 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 1649.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 16.49 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 2 | 项目名称 | 土方开挖 |
| 定额编号 | Y10320 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 712.47 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 690.71 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 58.65 |
| (1) | 普工 | 工日 | 0.69 | 85 | 58.65 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 26.57 |
| (1) | 零星材料费 | % | 4 | 664.14 | 26.57 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 605.49 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.17 | 903.44 | 153.58 |
| (2) | 推土机 59kw | 台班 | 0.08 | 588.55 | 47.08 |
| (3) | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.86 | 470.73 | 404.83 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 690.71 | 21.76 |
| 2 | 间接费 | % | 11.000 | 712.47 | 78.37 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 790.84 | 55.36 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 218.11 |
| (1) | 柴油 | kg | 55.499 | 3.93 | 218.11 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 1064.31 | 95.79 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 1160.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 11.60 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 3 | 项目名称 | 土方回填 |
| 定额编号 | Y30159T+Y10320T×1.18×0.77 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1869.41 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1812.32 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 192.35 |
| (1) | 普工 | 工日 | 2.262894 | 85 | 192.35 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 844.99 |
| (1) | 粘土 | m3 | 27.14 | 30 | 814.20 |
| (2) | 零星材料费 | 元 | 30.788075 | 1 | 30.79 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 774.98 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.131293 | 903.44 | 118.62 |
| (2) | 推土机 59kw | 台班 | 0.072688 | 588.55 | 42.78 |
| (3) | 振动辗 凸块13-14t | 台班 | 0.11 | 1130.07 | 124.31 |
| (4) | 推土机 74kW | 台班 | 0.07 | 670.6 | 46.94 |
| (5) | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.781396 | 470.73 | 367.83 |
| (6) | 蛙式夯实机 2.8kW | 台班 | 0.15 | 257.39 | 38.61 |
| (7) | 刨毛机 | 台班 | 0.07 | 477.95 | 33.46 |
| (8) | 其他机械费 | 元 | 2.4332 | 1 | 2.43 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 1812.32 | 57.09 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 1869.41 | 168.25 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 2037.66 | 142.64 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 251.38 |
| (1) | 柴油 | kg | 63.9653 | 3.93 | 251.38 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 2431.68 | 218.85 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 2651.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 26.51 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 4 | 项目名称 | 抛石护脚 |
| 定额编号 | Y30025 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 8225.96 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 7974.76 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 72.25 |
| (1) | 普工 | 工日 | 0.85 | 85 | 72.25 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 7180.15 |
| (1) | 毛石 | m3 | 103 | 69.02 | 7109.06 |
| (2) | 其他材料费 | % | 1 | 7109.06 | 71.09 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 722.36 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.24 | 903.44 | 216.83 |
| (2) | 推土机 88kW | 台班 | 0.12 | 799.65 | 95.96 |
| (3) | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.84 | 470.73 | 395.41 |
| (4) | 其他机械费 | % | 2 | 708.2 | 14.16 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 7974.76 | 251.20 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 8225.96 | 740.34 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 8966.30 | 627.64 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 251.50 |
| (1) | 柴油 | kg | 63.996 | 3.93 | 251.50 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 9845.44 | 886.09 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 10732.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 107.32 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 5 | 项目名称 | 钢丝石笼2m×1m×1m |
| 定额编号 | Y30116T | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 18812.92 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 18238.41 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1838.35 |
| (1) | 技工 | 工日 | 3.88 | 120 | 465.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 16.15 | 85 | 1372.75 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 16231.83 |
| (1) | 毛石 | m3 | 106 | 69.02 | 7316.12 |
| (2) | 钢丝石笼2mX1mX1m | m2 | 515 | 17 | 8755.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1 | 16071.12 | 160.71 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 168.23 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.1 | 903.44 | 90.34 |
| (2) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 381.1 | 76.22 |
| (3) | 其他机械费 | % | 1 | 166.56 | 1.67 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 18238.41 | 574.51 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 18812.92 | 1693.16 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 20506.08 | 1435.43 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 54.23 |
| (1) | 柴油 | kg | 7.45 | 3.93 | 29.28 |
| (2) | 汽油 | kg | 6.48 | 3.85 | 24.95 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 21995.74 | 1979.62 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 23975.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 239.75 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 6 | 项目名称 | 钢丝石笼护面1m×1m×0.5m |
| 定额编号 | Y30116T | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 22568.66 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 21879.46 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1838.35 |
| (1) | 技工 | 工日 | 3.88 | 120 | 465.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 16.15 | 85 | 1372.75 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 19872.88 |
| (1) | 毛石 | m3 | 106 | 69.02 | 7316.12 |
| (2) | 钢丝石笼1mX1mX0.5m | m2 | 824 | 15 | 12360.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1 | 19676.12 | 196.76 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 168.23 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.1 | 903.44 | 90.34 |
| (2) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 381.1 | 76.22 |
| (3) | 其他机械费 | % | 1 | 166.56 | 1.67 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 21879.46 | 689.20 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 22568.66 | 2031.18 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 24599.84 | 1721.99 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 54.23 |
| (1) | 柴油 | kg | 7.45 | 3.93 | 29.28 |
| (2) | 汽油 | kg | 6.48 | 3.85 | 24.95 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 26376.06 | 2373.85 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 28750.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 287.50 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 7 | 项目名称 | φ100pvc排水管 |
| 定额编号 | Y30147T | 定额单位 | 100m |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2856.42 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2769.19 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 592.35 |
| (1) | 技工 | 工日 | 0.75 | 120 | 90.00 |
| (2) | 普工 | 工日 | 5.91 | 85 | 502.35 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 2176.84 |
| (1) | PVC管φ100 | m | 103 | 19.22 | 1979.66 |
| (2) | 土工布300g/m2 | m2 | 25.75 | 6 | 154.50 |
| (3) | 其他材料费 | % | 2 | 2134.16 | 42.68 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 2769.19 | 87.23 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 2856.42 | 257.08 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 3113.50 | 217.95 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 3331.45 | 299.83 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 3631.00 |
|  | 综合单价 | 元/m |  |  | 36.31 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 8 | 项目名称 | 现浇生态砼护坡（厚0.15m） |
| 定额编号 | Y100009T | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 14876.92 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 14422.61 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1795.40 |
| (1) | 技工 | 工日 | 5.13 | 120 | 615.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 13.88 | 85 | 1179.80 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 12143.91 |
| (1) | 生态混凝土厚15cm（含复合肥料及添加剂） | m2 | 103 | 100 | 10300.00 |
| (2) | 营养型土工布400g/m2 | m2 | 105 | 8 | 840.00 |
| (3) | 优质种植土 厚5cm | m3 | 5.15 | 35 | 180.25 |
| (4) | 钢钉（φ＝6mm L＝60cm） | 根 | 72 | 6 | 432.00 |
| (5) | 草籽 | kg | 2.68 | 43 | 115.24 |
| (6) | 无纺布 18g/m2 | m2 | 110 | 1.3 | 143.00 |
| (7) | 水 | m3 | 8.24 | 1.6 | 13.18 |
| (8) | 其他材料费 | % | 1 | 12023.67 | 120.24 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 483.30 |
| (1) | 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.12 | 903.44 | 108.41 |
| (2) | 农用自卸汽车 3.5t 运距500m以内 | 台班 | 0.2 | 341.14 | 68.23 |
| (3) | 搅拌机 0.4L | 台班 | 0.8 | 192.026 | 153.62 |
| (4) | 洒水车 4t | 台班 | 0.3 | 429 | 128.70 |
| (5) | 离心水泵 14kw | 台班 | 0.1 | 195.47 | 19.55 |
| (6) | 其他机械费 | % | 1 | 478.51 | 4.79 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 14422.61 | 454.31 |
| 2 | 间接费 | % | 8.000 | 14876.92 | 1190.15 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 16067.07 | 1124.69 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 4746.05 |
| (1) | 柴油 | kg | 8.94 | 3.93 | 35.13 |
| (2) | 汽油 | kg | 19.72 | 3.85 | 75.92 |
| (3) | 生态混凝土厚15cm（含复合肥料及添加剂） | m2 | 103 | 45 | 4635.00 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 21937.81 | 1974.40 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 23912.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 239.12 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 9 | 项目名称 | 反滤土工布 400g/m2 |
| 定额编号 | Y90087T×0.5+Y90090T×0.5 | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1045.55 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1013.62 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 140.50 |
| (1) | 技工 | 工日 | 0.335 | 120 | 40.20 |
| (2) | 普工 | 工日 | 1.18 | 85 | 100.30 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 873.12 |
| (1) | 土工布400g/m2 | m2 | 107 | 8 | 856.00 |
| (2) | 其他材料费 | 元 | 17.12 | 1 | 17.12 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 1013.62 | 31.93 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 1045.55 | 62.73 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 1108.28 | 77.58 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 1185.86 | 106.73 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 1293.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 12.93 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 10 | 项目名称 | 平面钢模板 |
| 定额编号 | Y50001+Y50002 | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 3797.48 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3681.51 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1668.75 |
| (1) | 技工 | 工日 | 11.76 | 120 | 1411.20 |
| (2) | 普工 | 工日 | 3.03 | 85 | 257.55 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 1444.24 |
| (1) | 组合钢模板 | kg | 79.57 | 5.21 | 414.56 |
| (2) | 型钢 | kg | 42.97 | 4.377 | 188.08 |
| (3) | 卡扣件 | kg | 29.14 | 5.4 | 157.36 |
| (4) | 铁件 | kg | 123.18 | 5.2 | 640.54 |
| (5) | 电焊条 | kg | 2.48 | 6.2 | 15.38 |
| (6) | 其他材料费 | 元 | 28.3184 | 1 | 28.32 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 568.52 |
| (1) | 汽车起重机 5t | 台班 | 1.24 | 427.7 | 530.35 |
| (2) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 381.1 | 19.06 |
| (3) | 电焊机 25kVA | 台班 | 0.36 | 52.89 | 19.04 |
| (4) | 其他机械费 | 元 | 0.0651 | 1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 3681.51 | 115.97 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 3797.48 | 341.77 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 4139.25 | 289.75 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 130.84 |
| (1) | 汽油 | kg | 33.984 | 3.85 | 130.84 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 4559.84 | 410.39 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 4970.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 49.70 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 11 | 项目名称 | 平面木模板 |
| 定额编号 | Y50005+Y50006 | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 9308.26 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 9024.00 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1921.60 |
| (1) | 技工 | 工日 | 13.69 | 120 | 1642.80 |
| (2) | 普工 | 工日 | 3.28 | 85 | 278.80 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 6191.48 |
| (1) | 板枋材 | m3 | 2.19 | 2075 | 4544.25 |
| (2) | 铁件 | kg | 277.39 | 5.2 | 1442.43 |
| (3) | 铁钉 | kg | 5.26 | 9.93 | 52.23 |
| (4) | 铁丝 | kg | 1.01 | 5.2 | 5.25 |
| (5) | 电焊条 | kg | 4.18 | 6.2 | 25.92 |
| (6) | 其他材料费 | 元 | 121.4016 | 1 | 121.40 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 910.92 |
| (1) | 圆盘锯 | 台班 | 0.68 | 280.71 | 190.88 |
| (2) | 汽车起重机 5t | 台班 | 1.07 | 427.7 | 457.64 |
| (3) | 双面刨床 | 台班 | 0.57 | 170.69 | 97.29 |
| (4) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.25 | 381.1 | 95.28 |
| (5) | 电焊机 25kVA | 台班 | 0.5 | 52.89 | 26.45 |
| (6) | 其他机械费 | 元 | 43.377 | 1 | 43.38 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 9024.00 | 284.26 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 9308.26 | 837.74 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 10146.00 | 710.22 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 138.70 |
| (1) | 汽油 | kg | 36.027 | 3.85 | 138.70 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 10994.92 | 989.54 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 11984.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 119.84 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 12 | 项目名称 | C20镇墩砼 |
| 定额编号 | Y40089 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 25467.70 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 24689.97 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 3594.70 |
| (1) | 技工 | 工日 | 20.62 | 120 | 2474.40 |
| (2) | 普工 | 工日 | 13.18 | 85 | 1120.30 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 20718.24 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 200 | 20200.00 |
| (2) | 水 | m3 | 70 | 1.6 | 112.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 2 | 20312 | 406.24 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 377.03 |
| (1) | 振动器 2.2kW | 台班 | 3.27 | 11.704 | 38.27 |
| (2) | 变频机组 8.5kVA | 台班 | 1.64 | 68.488 | 112.32 |
| (3) | 风水枪 | 台班 | 0.88 | 191.97 | 168.93 |
| (4) | 其他机械费 | % | 18 | 319.52 | 57.51 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 24689.97 | 777.73 |
| 2 | 间接费 | % | 13.000 | 25467.70 | 3310.80 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 28778.50 | 2014.50 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 17477.04 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 173.04 | 17477.04 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 48270.04 | 4344.30 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 52614.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 526.14 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 13 | 项目名称 | C20基础砼 |
| 定额编号 | Y40147 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 25971.77 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 25178.64 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 3429.10 |
| (1) | 技工 | 工日 | 19.41 | 120 | 2329.20 |
| (2) | 普工 | 工日 | 12.94 | 85 | 1099.90 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 20799.84 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 200 | 20200.00 |
| (2) | 水 | m3 | 120 | 1.6 | 192.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 2 | 20392 | 407.84 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 949.70 |
| (1) | 振动器（插入式） 2.2kW | 台班 | 4.55 | 11.704 | 53.25 |
| (2) | 风（砂）水枪 6m3/min | 台班 | 4.22 | 191.97 | 810.11 |
| (3) | 其他机械费 | % | 10 | 863.36 | 86.34 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 25178.64 | 793.13 |
| 2 | 间接费 | % | 13.000 | 25971.77 | 3376.33 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 29348.10 | 2054.37 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 17477.04 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 173.04 | 17477.04 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 48879.51 | 4399.16 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 53279.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 532.79 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 14 | 项目名称 | C20排水沟砼 |
| 定额编号 | Y40149 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 29026.11 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 28139.71 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 6706.25 |
| (1) | 技工 | 工日 | 41.91 | 120 | 5029.20 |
| (2) | 普工 | 工日 | 19.73 | 85 | 1677.05 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 20799.84 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 200 | 20200.00 |
| (2) | 水 | m3 | 120 | 1.6 | 192.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 2 | 20392 | 407.84 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 633.62 |
| (1) | 振动器 1.1kW | 台班 | 7.72 | 10.956 | 84.58 |
| (2) | 风水枪 | 台班 | 2.56 | 191.97 | 491.44 |
| (3) | 其他机械费 | % | 10 | 576.02 | 57.60 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 28139.71 | 886.40 |
| 2 | 间接费 | % | 13.000 | 29026.11 | 3773.39 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 32799.50 | 2295.97 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 17477.04 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 173.04 | 17477.04 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 52572.51 | 4731.53 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 57304.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 573.04 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 15 | 项目名称 | C20预制块护脚砼 |
| 定额编号 | Y40186+Y40449+Y40231 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 49825.83 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 48304.25 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 18357.55 |
| (1) | 技工 | 工日 | 112.3 | 120 | 13476.00 |
| (2) | 普工 | 工日 | 57.43 | 85 | 4881.55 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 24962.52 |
| (1) | 锯材 | m3 | 0.1 | 1381 | 138.10 |
| (2) | 板枋材 | m3 | 0.12 | 2075 | 249.00 |
| (3) | 组合钢模板 | kg | 232.82 | 5.21 | 1212.99 |
| (4) | 铁件 | kg | 61.18 | 5.2 | 318.14 |
| (5) | 圆木 | m3 | 0.42 | 1564.42 | 657.06 |
| (6) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 105 | 200 | 21000.00 |
| (7) | 铁垫板 | kg | 71 | 5.75 | 408.25 |
| (8) | 水 | m3 | 120 | 1.6 | 192.00 |
| (9) | 铁丝 | kg | 8 | 5.2 | 41.60 |
| (10) | 电焊条 | kg | 27 | 6.2 | 167.40 |
| (11) | 其他材料费 | 元 | 256.55515 | 1 | 256.56 |
| (12) | 水泥砌筑砂浆 M10 水泥42.5 | m3 | 2 | 160.708 | 321.42 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 4984.18 |
| (1) | 载重汽车 10t | 台班 | 3.18 | 493.57 | 1569.55 |
| (2) | 汽车起重机 5t | 台班 | 4.33 | 427.7 | 1851.94 |
| (3) | 振动器 1.1kW | 台班 | 5.45 | 10.956 | 59.71 |
| (4) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.24 | 381.1 | 91.46 |
| (5) | 塔式起重机 25t | 台班 | 1.16 | 1042.06 | 1208.79 |
| (6) | 其他机械费 | 元 | 49.3484 | 1 | 49.35 |
| (7) | 电焊机（交流） 25kVA | 台班 | 2.9 | 52.89 | 153.38 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 48304.25 | 1521.58 |
| 2 | 间接费 | % | 13.000 | 49825.83 | 6477.36 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 56303.19 | 3941.22 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 19319.59 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 105 | 173.04 | 18169.20 |
| (2) | 砂(砂浆用) | m3 | 2.22 | 53.22 | 118.15 |
| (3) | 柴油 | kg | 127.518 | 3.93 | 501.15 |
| (4) | 汽油 | kg | 120.789 | 3.85 | 465.04 |
| (5) | 水泥42.5 | kg | 550.4 | 0.12 | 66.05 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 79564.00 | 7160.76 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 86725.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 867.25 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 16 | 项目名称 | C25框格梁砼 |
| 定额编号 | Y40111 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 27890.39 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 27038.67 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 6030.70 |
| (1) | 技工 | 工日 | 38.03 | 120 | 4563.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 17.26 | 85 | 1467.10 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 20954.32 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 200 | 20200.00 |
| (2) | 水 | m3 | 90 | 1.6 | 144.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 3 | 20344 | 610.32 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 53.65 |
| (1) | 振动器（插入式） 2.2kW | 台班 | 3.82 | 11.704 | 44.71 |
| (2) | 其他机械费 | % | 20 | 44.71 | 8.94 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 27038.67 | 851.72 |
| 2 | 间接费 | % | 13.000 | 27890.39 | 3625.75 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 31516.14 | 2206.13 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 19695.00 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 101 | 195 | 19695.00 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 53417.27 | 4807.55 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 58225.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 582.25 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 17 | 项目名称 | 钢筋制安 |
| 定额编号 | Y40246 | 定额单位 | t |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 3852.25 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3734.61 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 873.20 |
| (1) | 技工 | 工日 | 5.69 | 120 | 682.80 |
| (2) | 普工 | 工日 | 2.24 | 85 | 190.40 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 2744.74 |
| (1) | 钢筋 | ｔ | 1.02 | 2600 | 2652.00 |
| (2) | 铁丝 | kg | 4 | 5.2 | 20.80 |
| (3) | 电焊条 | kg | 7.22 | 6.2 | 44.76 |
| (4) | 其他材料费 | % | 1 | 2717.56 | 27.18 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 116.67 |
| (1) | 钢筋调直机 14kW | 台班 | 0.04 | 177.75 | 7.11 |
| (2) | 风砂枪 | 台班 | 0.11 | 191.97 | 21.12 |
| (3) | 钢筋切断机 20kW | 台班 | 0.03 | 210.58 | 6.32 |
| (4) | 钢筋弯曲机 Φ6-40 | 台班 | 0.07 | 158.32 | 11.08 |
| (5) | 电焊机 25kVA | 台班 | 0.72 | 52.89 | 38.08 |
| (6) | 对焊机 150型 | 台班 | 0.03 | 415.526 | 12.47 |
| (7) | 载重汽车 5t | 台班 | 0.03 | 381.1 | 11.43 |
| (8) | 塔式起重机 10t | 台班 | 0.01 | 677.26 | 6.77 |
| (9) | 其他机械费 | % | 2 | 114.38 | 2.29 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 3734.61 | 117.64 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 3852.25 | 231.14 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 4083.39 | 285.84 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 1044.14 |
| (1) | 汽油 | kg | 0.972 | 3.85 | 3.74 |
| (2) | 钢筋 | ｔ | 1.02 | 1020 | 1040.40 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 5413.37 | 487.20 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 5900.57 |
|  | 综合单价 | 元/t |  |  | 5900.57 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 18 | 项目名称 | 草皮护坡 |
| 定额编号 | Y100020 | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2108.78 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2044.38 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 1058.60 |
| (1) | 技工 | 工日 | 1.2 | 120 | 144.00 |
| (2) | 普工 | 工日 | 10.76 | 85 | 914.60 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 985.78 |
| (1) | 草皮 | m2 | 110 | 7.72 | 849.20 |
| (2) | 水 | m3 | 5 | 1.6 | 8.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 15 | 857.2 | 128.58 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 2044.38 | 64.40 |
| 2 | 间接费 | % | 8.000 | 2108.78 | 168.70 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 2277.48 | 159.42 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 2436.90 | 219.32 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 2656.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 26.56 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 19 | 项目名称 | 透水砖（厚0.06m） |
| 定额编号 | G100223AT | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 6312.41 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 6119.64 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 2301.00 |
| (1) | 技工 | 工日 | 2.6 | 120 | 312.00 |
| (2) | 普工 | 工日 | 23.4 | 85 | 1989.00 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 3818.64 |
| (1) | 透水砖6cm | m2 | 102 | 32.77 | 3342.54 |
| (2) | 天然中砂 | m3 | 6.53 | 70 | 457.10 |
| (3) | 其他材料费 | % | 0.5 | 3799.64 | 19.00 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 6119.64 | 192.77 |
| 2 | 间接费 | % | 8.000 | 6312.41 | 504.99 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 6817.40 | 477.22 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 347.53 |
| (1) | 天然中砂 | m3 | 6.53 | 53.22 | 347.53 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 7642.15 | 687.79 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 8330.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 83.30 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 20 | 项目名称 | C25路面砼（厚0.22m） |
| 定额编号 | Y90030T | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 7843.04 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 7603.53 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 2595.85 |
| (1) | 技工 | 工日 | 10.49 | 120 | 1258.80 |
| (2) | 普工 | 工日 | 15.73 | 85 | 1337.05 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 4681.47 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 22.44 | 200 | 4488.00 |
| (2) | 锯材 | m3 | 0.09 | 1381 | 124.29 |
| (3) | 其他材料费 | % | 1.5 | 4612.29 | 69.18 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 326.21 |
| (1) | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.66 | 470.73 | 310.68 |
| (2) | 其他机械费 | % | 5 | 310.68 | 15.53 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 7603.53 | 239.51 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 7843.04 | 470.58 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 8313.62 | 581.95 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 4494.86 |
| (1) | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 22.44 | 195 | 4375.80 |
| (2) | 柴油 | kg | 30.294 | 3.93 | 119.06 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 13390.43 | 1205.14 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 14596.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 145.96 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 21 | 项目名称 | 5%水泥碎石稳定层（厚0.25m） |
| 定额编号 | Y90023T | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 3574.29 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 3465.14 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 157.15 |
| (1) | 技工 | 工日 | 0.07 | 120 | 8.40 |
| (2) | 普工 | 工日 | 1.75 | 85 | 148.75 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 3187.68 |
| (1) | 水泥 | t | 2.69 | 300 | 807.00 |
| (2) | 碎石 | m3 | 21.99 | 70 | 1539.30 |
| (3) | 砂 | m3 | 11.76 | 70 | 823.20 |
| (4) | 水 | m3 | 1.45 | 1.6 | 2.32 |
| (5) | 其他材料费 | % | 0.5 | 3171.82 | 15.86 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 120.31 |
| (1) | 自行式平地机 118kW | 台班 | 0.04 | 960.56 | 38.42 |
| (2) | 履带式拖拉机 74kW | 台班 | 0.02 | 589.57 | 11.79 |
| (3) | 压路机 （全液压）10t | 台班 | 0.01 | 410.84 | 4.11 |
| (4) | 压路机 （全液压）13t | 台班 | 0.07 | 511.12 | 35.78 |
| (5) | 洒水车 5m3 | 台班 | 0.06 | 483.6 | 29.02 |
| (6) | 其他机械费 | % | 1 | 119.12 | 1.19 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 3465.14 | 109.15 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 3574.29 | 214.46 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 3788.75 | 265.21 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 1831.85 |
| (1) | 砂 | m3 | 11.76 | 53.22 | 625.87 |
| (2) | 碎石 | m3 | 21.99 | 38.4 | 844.42 |
| (3) | 柴油 | kg | 6.97 | 3.93 | 27.39 |
| (4) | 汽油 | kg | 2.952 | 3.85 | 11.37 |
| (5) | 水泥 | t | 2.69 | 120 | 322.80 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 5885.81 | 529.72 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 6416.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 64.16 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 22 | 项目名称 | 工字钢打拔 |
| 定额编号 | Y90005+Y90006 | 定额单位 | t |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 544.32 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 527.70 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 281.10 |
| (1) | 技工 | 工日 | 1.11 | 120 | 133.20 |
| (2) | 普工 | 工日 | 1.74 | 85 | 147.90 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 7.97 |
| (1) | 电焊条 | kg | 1.26 | 6.2 | 7.81 |
| (2) | 其他材料费 | 元 | 0.1562 | 1 | 0.16 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 238.63 |
| (1) | 汽车起重机 10t | 台班 | 0.16 | 515.69 | 82.51 |
| (2) | 柴油打桩机 2～4t | 台班 | 0.2 | 758.21 | 151.64 |
| (3) | 电焊机 25kVA | 台班 | 0.04 | 52.89 | 2.12 |
| (4) | 其他机械费 | 元 | 2.3627 | 1 | 2.36 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 527.70 | 16.62 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 544.32 | 32.66 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 576.98 | 40.39 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 37.54 |
| (1) | 柴油 | kg | 9.552 | 3.93 | 37.54 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 654.91 | 58.94 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 713.85 |
|  | 综合单价 | 元/t |  |  | 713.85 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 23 | 项目名称 | 工字钢租赁 |
| 定额编号 | BC001 | 定额单位 | t |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1440.00 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1440.00 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 1440.00 |
| (1) | 工字钢租赁 | t | 1 | 1440 | 1440.00 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % |  | 1440.00 |  |
| 2 | 间接费 | % |  | 1440.00 |  |
| 3 | 利润 | % |  | 1440.00 |  |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % |  | 1440.00 |  |
| 7 | 扩大系数 | % |  | 1440.00 |  |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 1440.00 |
|  | 综合单价 | 元/t |  |  | 1440.00 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 24 | 项目名称 | 石质路缘石 |
| 定额编号 | Y90032 | 定额单位 | 100m |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 8719.49 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 8453.21 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 389.50 |
| (1) | 技工 | 工日 | 1.9 | 120 | 228.00 |
| (2) | 普工 | 工日 | 1.9 | 85 | 161.50 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 8063.71 |
| (1) | 石质缘石 | m | 102 | 77.67 | 7922.34 |
| (2) | 水泥砌筑砂浆 M10 水泥42.5 | m3 | 0.63 | 160.708 | 101.25 |
| (3) | 其他材料费 | % | 0.5 | 8023.59 | 40.12 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 8453.21 | 266.28 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 8719.49 | 523.17 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 9242.66 | 646.99 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 58.03 |
| (1) | 砂(砂浆用) | m3 | 0.6993 | 53.22 | 37.22 |
| (2) | 水泥42.5 | kg | 173.376 | 0.12 | 20.81 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 9947.68 | 895.29 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 10843.00 |
|  | 综合单价 | 元/m |  |  | 108.43 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 25 | 项目名称 | 花岗岩栏杆 |
| 定额编号 | BC002 | 定额单位 | m |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 600.00 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 600.00 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 600.00 |
| (1) | 花岗岩栏杆 | m | 1 | 600 | 600.00 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % |  | 600.00 |  |
| 2 | 间接费 | % |  | 600.00 |  |
| 3 | 利润 | % |  | 600.00 |  |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % |  | 600.00 |  |
| 7 | 扩大系数 | % |  | 600.00 |  |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 600.00 |
|  | 综合单价 | 元/m |  |  | 600.00 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 26 | 项目名称 | 土石围堰填筑及拆除 |
| 定额编号 | Y30159+Y10320T×1.18+Y10322×0.5+Y10323×0.5 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 2216.47 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2148.78 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 264.53 |
| (1) | 普工 | 工日 | 3.11207 | 85 | 264.53 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 75.04 |
| (1) | 零星材料费 | 元 | 75.044832 | 1 | 75.04 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 1809.21 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.34051 | 903.44 | 307.63 |
| (2) | 振动辗 凸块13-14t | 台班 | 0.11 | 1130.07 | 124.31 |
| (3) | 推土机 59kw | 台班 | 0.1744 | 588.55 | 102.64 |
| (4) | 推土机 74kW | 台班 | 0.07 | 670.6 | 46.94 |
| (5) | 蛙式夯实机 2.8kW | 台班 | 0.15 | 257.39 | 38.61 |
| (6) | 自卸汽车 8t | 台班 | 2.4498 | 470.73 | 1153.19 |
| (7) | 刨毛机 | 台班 | 0.07 | 477.95 | 33.46 |
| (8) | 其他机械费 | 元 | 2.4332 | 1 | 2.43 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 2148.78 | 67.69 |
| 2 | 间接费 | % | 9.000 | 2216.47 | 199.48 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 2415.95 | 169.12 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 630.39 |
| (1) | 柴油 | kg | 160.403615 | 3.93 | 630.39 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 3215.46 | 289.39 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 3505.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 35.05 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 27 | 项目名称 | 袋装土护面及拆除 |
| 定额编号 | Y90001+Y10322×0.5+Y10323×0.5 | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 8194.34 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 7944.10 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 5364.05 |
| (1) | 技工 | 工日 | 1.23 | 120 | 147.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 61.37 | 85 | 5216.45 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 1703.89 |
| (1) | 零星材料费 | 元 | 37.3924 | 1 | 37.39 |
| (2) | 编织袋 | 个 | 3300 | 0.5 | 1650.00 |
| (3) | 其他材料费 | 元 | 16.5 | 1 | 16.50 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 876.16 |
| (1) | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.17 | 903.44 | 153.58 |
| (2) | 推土机 59kw | 台班 | 0.08 | 588.55 | 47.08 |
| (3) | 自卸汽车 8t | 台班 | 1.435 | 470.73 | 675.50 |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 7944.10 | 250.24 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 8194.34 | 491.66 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 8686.00 | 608.02 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  | 321.83 |
| (1) | 柴油 | kg | 81.8915 | 3.93 | 321.83 |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 9615.85 | 865.43 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 10481.00 |
|  | 综合单价 | 元/m3 |  |  | 104.81 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 28 | 项目名称 | 复合土工膜（两布一膜，300g/m2+1.5mm+300g/m2） |
| 定额编号 | Y90093 | 定额单位 | 100m2 |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 1632.39 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1582.54 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  | 338.70 |
| (1) | 技工 | 工日 | 1.08 | 120 | 129.60 |
| (2) | 普工 | 工日 | 2.46 | 85 | 209.10 |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 1243.84 |
| (1) | 复合土工膜 | m2 | 106 | 11 | 1166.00 |
| (2) | 工程胶 | kg | 2 | 15 | 30.00 |
| (3) | 其他材料费 | % | 4 | 1196 | 47.84 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.150 | 1582.54 | 49.85 |
| 2 | 间接费 | % | 6.000 | 1632.39 | 97.94 |
| 3 | 利润 | % | 7.000 | 1730.33 | 121.12 |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % | 9.000 | 1851.45 | 166.63 |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 2018.00 |
|  | 综合单价 | 元/m2 |  |  | 20.18 |

| 附件表八 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价表 |
| 单价编号 | 29 | 项目名称 | 新建泥结石道路（路基宽4.5m，路面宽3.5m） |
| 定额编号 | BC003 | 定额单位 | km |
| 工作内容: |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  | 280000.00 |
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 280000.00 |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 280000.00 |
| (1) | 新建泥结石道路（路基宽4.5m，路面宽3.5m） | km | 1 | 280000 | 280000.00 |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % |  | 280000.00 |  |
| 2 | 间接费 | % |  | 280000.00 |  |
| 3 | 利润 | % |  | 280000.00 |  |
| 4 | 主材价差 | 元 |  |  |  |
| 5 | 未计价装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 6 | 税金 | % |  | 280000.00 |  |
| 7 | 扩大系数 | % |  | 280000.00 |  |
| 8 | 工程单价 | 元 |  |  | 280000.00 |
|  | 综合单价 | 元/km |  |  | 280000.00 |

| 附表一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程单价汇总表 |
| 工程名称:闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） | 其 中 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主材价差 | 未计价装置性材料费 | 税金 | 扩大系数 |
| 1 | 清表土方 | m3 | 16.49 | 0.59 | 0.37 | 8.76 | 0.31 | 1.10 | 0.78 | 3.22 |  | 1.36 |  |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 11.60 | 0.59 | 0.27 | 6.05 | 0.22 | 0.78 | 0.55 | 2.18 |  | 0.96 |  |
| 3 | 土方回填 | m3 | 26.51 | 1.92 | 8.45 | 7.75 | 0.57 | 1.68 | 1.43 | 2.51 |  | 2.19 |  |
| 4 | 抛石护脚 | m3 | 107.32 | 0.72 | 71.80 | 7.22 | 2.51 | 7.40 | 6.28 | 2.52 |  | 8.86 |  |
| 5 | 钢丝石笼2m×1m×1m | m3 | 239.75 | 18.38 | 162.32 | 1.68 | 5.75 | 16.93 | 14.35 | 0.54 |  | 19.80 |  |
| 6 | 钢丝石笼护面1m×1m×0.5m | m3 | 287.50 | 18.38 | 198.73 | 1.68 | 6.89 | 20.31 | 17.22 | 0.54 |  | 23.74 |  |
| 7 | φ100pvc排水管 | m | 36.31 | 5.92 | 21.77 |  | 0.87 | 2.57 | 2.18 |  |  | 3.00 |  |
| 8 | 现浇生态砼护坡（厚0.15m） | m2 | 239.12 | 17.95 | 121.44 | 4.83 | 4.54 | 11.90 | 11.25 | 47.46 |  | 19.74 |  |
| 9 | 反滤土工布 400g/m2 | m2 | 12.93 | 1.41 | 8.73 |  | 0.32 | 0.63 | 0.78 |  |  | 1.07 |  |
| 10 | 平面钢模板 | m2 | 49.70 | 16.69 | 14.44 | 5.69 | 1.16 | 3.42 | 2.90 | 1.31 |  | 4.10 |  |
| 11 | 平面木模板 | m2 | 119.84 | 19.22 | 61.91 | 9.11 | 2.84 | 8.38 | 7.10 | 1.39 |  | 9.90 |  |
| 12 | C20镇墩砼 | m3 | 526.14 | 35.95 | 207.18 | 3.77 | 7.78 | 33.11 | 20.15 | 174.77 |  | 43.44 |  |
| 13 | C20基础砼 | m3 | 532.79 | 34.29 | 208.00 | 9.50 | 7.93 | 33.76 | 20.54 | 174.77 |  | 43.99 |  |
| 14 | C20排水沟砼 | m3 | 573.04 | 67.06 | 208.00 | 6.34 | 8.86 | 37.73 | 22.96 | 174.77 |  | 47.32 |  |
| 15 | C20预制块护脚砼 | m3 | 867.25 | 183.58 | 249.63 | 49.84 | 15.22 | 64.77 | 39.41 | 193.20 |  | 71.61 |  |
| 16 | C25框格梁砼 | m3 | 582.25 | 60.31 | 209.54 | 0.54 | 8.52 | 36.26 | 22.06 | 196.95 |  | 48.08 |  |
| 17 | 钢筋制安 | t | 5900.57 | 873.20 | 2744.74 | 116.67 | 117.64 | 231.14 | 285.84 | 1044.14 |  | 487.20 |  |
| 18 | 草皮护坡 | m2 | 26.56 | 10.59 | 9.86 |  | 0.64 | 1.69 | 1.59 |  |  | 2.19 |  |
| 19 | 透水砖（厚0.06m） | m2 | 83.30 | 23.01 | 38.19 |  | 1.93 | 5.05 | 4.77 | 3.48 |  | 6.88 |  |
| 20 | C25路面砼（厚0.22m） | m3 | 145.96 | 25.96 | 46.81 | 3.26 | 2.40 | 4.71 | 5.82 | 44.95 |  | 12.05 |  |
| 21 | 5%水泥碎石稳定层（厚0.25m） | m3 | 64.16 | 1.57 | 31.88 | 1.20 | 1.09 | 2.14 | 2.65 | 18.32 |  | 5.30 |  |
| 22 | 工字钢打拔 | t | 713.85 | 281.10 | 7.97 | 238.63 | 16.62 | 32.66 | 40.39 | 37.54 |  | 58.94 |  |
| 23 | 工字钢租赁 | t | 1440.00 |  | 1440.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 石质路缘石 | m | 108.43 | 3.90 | 80.64 |  | 2.66 | 5.23 | 6.47 | 0.58 |  | 8.95 |  |
| 25 | 花岗岩栏杆 | m | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 土石围堰填筑及拆除 | m3 | 35.05 | 2.65 | 0.75 | 18.09 | 0.68 | 1.99 | 1.69 | 6.30 |  | 2.89 |  |
| 27 | 袋装土护面及拆除 | m3 | 104.81 | 53.64 | 17.04 | 8.76 | 2.50 | 4.92 | 6.08 | 3.22 |  | 8.65 |  |
| 28 | 复合土工膜（两布一膜，300g/m2+1.5mm+300g/m2） | m2 | 20.18 | 3.39 | 12.44 |  | 0.50 | 0.98 | 1.21 |  |  | 1.67 |  |
| 29 | 新建泥结石道路（路基宽4.5m，路面宽3.5m） | km | 280000.00 |  | 280000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表三 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料预算价格汇总表 |
| 工程名称：闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 | 单位：元 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 （元） | 其中 |
|  |  |  |  | 原价 （含税价） | 原价 （不含税价） | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费 |
| 1 | 砂(砂浆用) | m3 | 123.220 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥42.5 | kg | 0.420 |  |  |  |  |  |
| 3 | 柴油 | kg | 7.430 |  |  |  |  |  |
| 4 | 汽油 | kg | 8.350 |  |  |  |  |  |
| 5 | 砂 | m3 | 123.220 |  |  |  |  |  |
| 6 | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 373.040 |  |  |  |  |  |
| 7 | 预拌泵送普通商品混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 395.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 碎石 | m3 | 108.400 |  |  |  |  |  |
| 9 | 毛石 | m3 | 69.020 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋 | ｔ | 3620.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水泥 | t | 420.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 天然中砂 | m3 | 123.220 |  |  |  |  |  |

| 附件表三 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土材料单价计算表 |
| 工程名称:闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算量 | 调整系数 | 基价(元) | 预算价(元) |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 |
| 1 | 水泥砌筑砂浆 M10 水泥42.5 | m3 |  |  |  | 160.708 |  | 252.806 |
| (1) | 砂(砂浆用) | m3 | 1.11 | 1 | 70.000 | 77.700 | 123.220 | 136.774 |
| (2) | 水 | m3 | 0.28 | 1 | 1.600 | 0.448 | 1.600 | 0.448 |
| (3) | 水泥42.5 | kg | 275.2 | 1 | 0.300 | 82.560 | 0.420 | 115.584 |

| 附表五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工机械台班费汇总表 |
| 工程名称:闽江流域富屯溪防洪工程顺昌段一期谟武堤段 | 单位：元 |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 台班费 （元） | 其 中 |
|  |  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 变频机组 8.5kVA | 台班 | 68.488 | 15.130 | 37.230 |  |  | 16.128 |
| 2 | 柴油打桩机 2～4t | 台班 | 758.210 | 80.980 | 179.730 | 67.500 | 360.000 | 148.600 |
| 3 | 电焊机（交流） 25kVA | 台班 | 52.890 | 1.720 | 1.770 | 0.680 |  | 48.720 |
| 4 | 电焊机 25kVA | 台班 | 52.890 | 1.720 | 1.770 | 0.680 |  | 48.720 |
| 5 | 对焊机 150型 | 台班 | 415.526 | 6.040 | 16.170 | 4.180 | 120.000 | 269.136 |
| 6 | 风（砂）水枪 6m3/min | 台班 | 191.970 | 1.300 | 2.430 |  |  | 188.240 |
| 7 | 风砂枪 | 台班 | 191.970 | 1.300 | 2.430 |  |  | 188.240 |
| 8 | 风水枪 | 台班 | 191.970 | 1.300 | 2.430 |  |  | 188.240 |
| 9 | 钢筋调直机 14kW | 台班 | 177.750 | 8.350 | 15.860 | 3.300 | 120.000 | 30.240 |
| 10 | 钢筋切断机 20kW | 台班 | 210.580 | 6.160 | 10.080 | 2.100 | 120.000 | 72.240 |
| 11 | 钢筋弯曲机 Φ6-40 | 台班 | 158.320 | 2.770 | 8.550 | 1.800 | 120.000 | 25.200 |
| 12 | 搅拌机 0.4L | 台班 | 192.026 | 12.200 | 21.510 | 5.480 | 120.000 | 32.836 |
| 13 | 离心水泵 14kw | 台班 | 195.470 | 1.980 | 6.330 | 2.480 | 120.000 | 64.680 |
| 14 | 履带式拖拉机 74kW | 台班 | 589.570 | 75.180 | 95.380 | 5.760 | 240.000 | 367.785 |
| 15 | 农用自卸汽车 3.5t 运距500m以内 | 台班 | 341.140 | 41.700 | 23.290 |  | 120.000 | 289.745 |
| 16 | 刨毛机 | 台班 | 477.950 | 47.270 | 58.040 | 3.140 | 240.000 | 274.910 |
| 17 | 汽车起重机 10t | 台班 | 515.690 | 121.000 | 93.240 |  | 180.000 | 257.821 |
| 18 | 汽车起重机 5t | 台班 | 427.700 | 65.150 | 65.100 |  | 180.000 | 217.935 |
| 19 | 洒水车 4t | 台班 | 429.000 | 58.260 | 59.040 |  | 120.000 | 355.710 |
| 20 | 洒水车 5m3 | 台班 | 483.600 | 67.980 | 74.220 |  | 120.000 | 410.820 |
| 21 | 双面刨床 | 台班 | 170.690 | 5.270 | 6.490 | 1.130 | 120.000 | 37.800 |
| 22 | 塔式起重机 10t | 台班 | 677.260 | 220.270 | 99.600 | 23.250 | 180.000 | 154.140 |
| 23 | 塔式起重机 25t | 台班 | 1042.060 | 374.310 | 157.210 |  | 180.000 | 330.540 |
| 24 | 推土机 59kw | 台班 | 588.550 | 85.440 | 110.810 | 5.300 | 240.000 | 312.060 |
| 25 | 推土机 74kW | 台班 | 670.600 | 104.140 | 134.510 | 6.450 | 240.000 | 393.790 |
| 26 | 推土机 88kW | 台班 | 799.650 | 152.440 | 178.430 | 8.280 | 240.000 | 468.090 |
| 27 | 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 903.440 | 236.210 | 150.130 | 16.350 | 240.000 | 553.535 |
| 28 | 蛙式夯实机 2.8kW | 台班 | 257.390 | 0.930 | 5.960 |  | 240.000 | 10.500 |
| 29 | 压路机 （全液压）10t | 台班 | 410.840 | 32.060 | 60.030 |  | 240.000 | 167.175 |
| 30 | 压路机 （全液压）13t | 台班 | 511.120 | 55.470 | 101.900 |  | 240.000 | 241.475 |
| 31 | 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 903.440 | 236.210 | 150.130 | 16.350 | 240.000 | 553.535 |
| 32 | 圆盘锯 | 台班 | 280.710 | 2.430 | 8.020 | 0.440 | 240.000 | 29.820 |
| 33 | 载重汽车 10t | 台班 | 493.570 | 110.450 | 122.770 |  | 120.000 | 297.943 |
| 34 | 载重汽车 5t | 台班 | 381.100 | 44.980 | 70.320 |  | 120.000 | 270.540 |
| 35 | 振动器（插入式） 2.2kW | 台班 | 11.704 | 1.810 | 5.610 |  |  | 4.284 |
| 36 | 振动器 1.1kW | 台班 | 10.956 | 1.750 | 7.190 |  |  | 2.016 |
| 37 | 振动器 2.2kW | 台班 | 11.704 | 1.810 | 5.610 |  |  | 4.284 |
| 38 | 振动辗 凸块13-14t | 台班 | 1130.070 | 407.510 | 197.310 |  | 240.000 | 605.545 |
| 39 | 自卸汽车 8t | 台班 | 470.730 | 113.760 | 76.320 |  | 120.000 | 341.037 |
| 40 | 自行式平地机 118kW | 台班 | 960.560 | 193.630 | 222.430 |  | 240.000 | 646.410 |