工程量清单编制说明

# 工程概况

工程名称：闽江建溪流域防洪提升工程政和县护田至西津段（石屯  镇）

工程范围：本工程位于政和县石屯镇，工程涉及2个堤段，工程建设内容和规模为：新建防洪堤长5.004公里，新建穿堤排水箱涵4座、排水管5处、灌溉涵管2处。

建设地点：南平市政和县

建设单位：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司

# 二、编制原则和依据

1、福建省水利厅闽水建设[2021] 2号文颁布的《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，以下简称“编制规定”。

2、福建省水利厅闽水建设[2021] 2号文颁布的《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》和现行有关行业主管部门颁布的定额。

3、福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知（闽水函〔2022〕1089号）。

4、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

5、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）。

6、本项目设计文件及图纸。

7、其他有关文件。

# 三、其他说明

1、混凝土按自拌混凝土计。

2、松溪西津段弃渣综合运距暂按11km计，七星溪西津段弃渣综合运距暂按8km计。

3、松溪西津段土料场综合运距暂按3.5km计，七星溪西津段土料场综合运距暂按5km计。

4、暂列金额按暂按现阶段金额的5%计取为4140000.00元。

5、本项目清单-清障（运距11km）-为清理村庄周边生活垃圾及河岸边的树枝、毛竹等砠洪杂物，按业主要求，松溪西津段清障暂按2810m3计，七星溪西津段清障暂按2206m3计，工程结算时运距和工程量以实际外弃为准。

6、“松溪西津段”土方开挖（用于回填及围堰）=土方开挖工程量*60%；

“松溪西津段”砂卵石开挖（优先用于回填）=土方开挖工程量*40%

“七星溪西津段”土方开挖（用于回填及围堰）=土方开挖工程量*15%；

“七星溪西津段”砂卵石开挖（优先用于回填）=土方开挖工程量*85%

- 旧干砌石挡墙拆除利用率为50%计算。

- 各开挖料利用比例：清淤按80%，土方开挖按90%，砂卵石开挖按98%。

- 松溪西津段废土：14481.62m3;七星溪西津段废土：24827.78m3,松溪西津段弃渣综合运距暂按11km计，七星溪西津段弃渣综合运距暂按8km计。

- 场内存在40638.82m3可利用土方，该部分土方按留置场内供其他标段使用。