招标控制价编制说明

# 工程概况

工程名称：闽江建溪流域防洪提升工程政和县护田至西津段（石屯  镇）

工程范围：本工程位于政和县石屯镇，工程涉及2个堤段，工程建设内容和规模为：新建防洪堤长5.004公里，新建穿堤排水箱涵4座、排水管5处、灌溉涵管2处。

建设地点：南平市政和县

建设单位：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司

# 二、编制原则和依据

1、福建省水利厅闽水建设[2021] 2号文颁布的《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，以下简称“编制规定”。

2、福建省水利厅闽水建设[2021] 2号文颁布的《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》和现行有关行业主管部门颁布的定额。

3、福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知（闽水函〔2022〕1089号）。

4、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

5、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）。

6、本项目设计文件及图纸。

7、其他有关文件。

# 三、基础单价及费率取用

## 1、人工预算单价

按“编制规定”规定，人工预算单价计算标准为：技工120元/工日，普工85元/工日。

## 2、材料预算价格

材料预算价格参考采用《南平工程造价信息》2024年第1期发布的政和县建筑工程材料税前综合价，并根据“编制规定”计取采购及保管费。信息价中没有的材料设备价格按厂家询价。

主要材料价格在信息价基础上，计算6.6km超运距运输费用和采购及保管费后，价格如下：水泥(42.5)443元/t、钢筋3938元/t、毛石87.83元/m³、块石95.95元/m³、碎石120.66元/m³、砂料140.85元/m³。

主材按规定的材料基价参加取费，材料预算价格与基价的差额以补差形式列入工程单价税金之前，仅计取税金。

主要材料限价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t | 3500 |
| 2 | 汽油 | t | 4500 |
| 3 | 钢筋 | t | 2600 |
| 4 | 水泥 | t | 300 |
| 5 | 粉煤灰 | t | 150 |
| 6 | 商品混凝土 | m3 | 200 |
| 7 | 炸药 | t | 8000 |
| 8 | 雷管 | 个 | 3 |
| 9 | 外购砂石料 | m3 | 70 |
| 10 | 外购生态砼砌块、外购现浇生态砼 | m3 | 100 |

## 3、电、风、水预算价格

## 根据初设报告施工组织设计确定的供电系统，经计算，施工用电单价为0.861元/kW·h；

## 根据初设报告施工组织设计所配置的供风系统，经计算，施工用风价格为0.188元/m³；

## 根据初设报告施工组织设计所配置的供水系统，经计算，施工用水价格为0.934元/m³。

## 4、建筑安装工程单价有关费率

（1）其他直接费费率按其他水利工程类别取中值3.15%。

（2）间接费费率按其他水利工程类别取中值，取费如下：

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方开挖工程 | 直接费 | 10.5 |
| 2 | 石方开挖工程 | 直接费 | 12.5 |
| 3 | 土石填筑工程 | 直接费 | 9 |
| 4 | 模板工程 | 直接费 | 8 |
| 5 | 混凝土工程 | 直接费 | 12.5 |
| 6 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 6 |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 10.5 |
| 8 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |
| 9 | 生态景观工程 | 直接费 | 8 |
| 10 | 其他工程 | 直接费 | 6 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
|  | 设备安装工程 | 人工费 | 55 |
|  | 管道安装工程 | 人工费 | 70 |

（3）利润按直接费和间接费之和的7%计算。

（4）税率按9%计算。

（5）安全生产措施费按第一部分及第二部分施工导流工程及施工交通工程建安工作量之和的2.5%计取。

（6）施工现场标准化建设工程第一部分及第二部分施工导流工程及施工交通工程建安工作量之和的0.5%计取。

（7）施工房屋建筑工程按第一部分及第二部分施工导流工程建安工作量之和的1.0%计取。

（8）其他施工临时工程按第一部分及第二部分除其他施工临时工程之外的建安工作量之和的2.5%计取。

# 四、其他说明

1、混凝土按自拌混凝土计。

2、松溪西津段弃渣综合运距暂按11km计，七星溪西津段弃渣综合运距暂按8km计。

3、松溪西津段土料场综合运距暂按3.5km计，七星溪西津段土料场综合运距暂按5km计。

4、暂列金额按暂按现阶段金额的5%计取为4140000.00元。

5、本项目清单-清障（运距11km）-为清理村庄周边生活垃圾及河岸边的树枝、毛竹等砠洪杂物，按业主要求，松溪西津段清障暂按2810m3计，七星溪西津段清障暂按2206m3计，工程结算时运距和工程量以实际外弃为准。

6、“松溪西津段”土方开挖（用于回填及围堰）=土方开挖工程量*60%；

“松溪西津段”砂卵石开挖（优先用于回填）=土方开挖工程量*40%

“七星溪西津段”土方开挖（用于回填及围堰）=土方开挖工程量*15%；

“七星溪西津段”砂卵石开挖（优先用于回填）=土方开挖工程量*85%

- 旧干砌石挡墙拆除利用率为50%计算。

- 各开挖料利用比例：清淤按80%，土方开挖按90%，砂卵石开挖按98%。

- 松溪西津段废土：14481.62m3;七星溪西津段废土：24827.78m3,松溪西津段弃渣综合运距暂按11km计，七星溪西津段弃渣综合运距暂按8km计。

- 场内存在40638.82m3可利用土方，该部分土方按留置场内供其他标段使用。